## Slide 1: 1. 핸드폰에서 Tello 엡을 설치 합니다. 2. Tello 드론의 벳터리를 분리하고 WIFI ID를 확인 합니다. 2. Tello 드론 전원을 켭니다. 3. 핸드폰에서 Tello ID를 찾아서 WiFi로 연결합니다. 4. 드론을 엑티베이션 합니다. 5. 드론 베터리를 분리 합니다. WiFi TU01-Rb115 / PW : 32143214
드론 환경 설정 하기

## Slide 2: 1. USB 에 있는 AI_DRONE 디렉토리을 NUC 홈에 복사 2. 터미널을 오픈 합니다. $ conda deactivate 2. AI_DRONE 에가서 DroneFestival_ES 로 이동하고 앞축 파일을 클릭하여 풀어줍니다. 3. 다시 DroneFestival_ES 디렉토리로 이동하고 프로그램을 실행합니다. $ cd AI_DRONE/DroneFestival-ES/ $ python3 Tello_Gui_E_ver.py
환경 설정및 프로그램 복사

## Slide 3: 1. pyqt5 를 사용하므로 python에 pyqt5 패키지가 설치되어있어야합니다. $ sudo apt-get install python3-pyqt5 2. Tello_Gui_E_ver.py 를 python3로 실행시키면 됩니다. Tello_GUI*.py의 가장 하단에서 다른 디바이스로 교체가능합니다.
PyQt5 된 프로그램을 실행하기 위해 pyqt5설치